## Slide 1: Introducción a la Computación: Programa
Objetivo general: Diferenciar las partes y equipos, la estructura interna de los medios de almacenamiento. Adquirir conocimiento de los ambientes de sistemas operativos y los niveles de lenguajes de programación.
Unidades temáticas:
  1. Definición de Conceptos (10 hrs). Conocer el significado de diversos conceptos para así, adquirir un vocabulario técnico.
  2. Ambientes de sistemas operativos (18 hrs). Dominar el sistema operativo mas empleado en microcomputadores.
  3. Conceptos de Lenguajes (22 hrs). Reconocer y clasificar los tipos de lenguajes y su nivel. Identificar los utilitarios en la administración del sistema y sus unidades periféricas.
  4. Los dispositivos periféricos (22 hrs). Tener conocimiento de la mayoría de los periféricos existentes en el mercado y de sus características.

## Slide 2: Definición de Conceptos básicos de hardware
Primero: Hardware.
  Elementos físicos tangibles (concretos) del computador y sus dispositivos periféricos. Hardware”ferretería”.
  la Real Academia Española lo define como: «Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora»
  El computador es una máquina; un ente que realiza funciones (operaciones). Sin embargo, estas operaciones pueden ser materializadas (implementadas) con distintos elementos físicos (mecánicos, eléctricos, fluidos). Lo importante es la función que realiza.
  En sus inicios se intentaron implementaciones mecánicas del computador (Máquina analítica de Babbage, Calculadora de Pascal, etc).

## Slide 3: Definición de Conceptos básicos de hardware
  Sin embargo, es claro que, la implementación mas eficiente en términos de espacio utilizado y energía perdida, es la que se basa sobre el manejo del fluido eléctrico (no hay roce, inercia ni desgaste) y con dos estados (binario): fluyendo-detenido (corriente) o bien: sin voltaje-con voltaje; para representar la información (datos).
  Este manejo se ha hecho siempre con la mejor tecnología disponible en el momento. Esta ha ido evolucionando: desde relés electromecánicos, tubos al vacío, transistores, hasta circuitos altamente integrados de material semiconductor.

## Slide 4: Definición de Conceptos básicos de hardware
Generaciones: Hitos de cambio tecnológico. Normalmente se distinguen:
  1ª Generación (1945-1956): electrónica implementada con tubos de vacío. Fueron las primeras máquinas que desplazaron los componentes electromecánicos (relés, Generación 0?).
  2ª Generación (1957-1963): electrónica desarrollada con transistores. La lógica discreta era muy parecida a la anterior, pero la implementación resultó mucho más pequeña, reduciendo, entre otros factores, el tamaño de un computador en notable escala.
  3ª Generación (1964-hoy): electrónica basada en circuitos integrados. Esto permitió integrar cientos de transistores y otros componentes electrónicos en un único circuito integrado impreso en una “pastilla” de silicio, lo que redujo considerablemente su costo, consumo y tamaño. Con ello se incrementó su capacidad, velocidad y fiabilidad, hasta producir máquinas como las que existen en la actualidad. Elemento clave: el microprocesador.
  4ª Generación (futuro): probablemente se originará cuando los circuitos de silicio, integrados a alta escala, sean reemplazados por un nuevo tipo de material o tecnología (nanotecnología?, optotecnología?).

## Slide 5: Definición de Conceptos básicos de hardware
Hardware típico de una computadora personal.
  1. Monitor
  2. Placa base (“tarjeta Madre”).
  3. CPU
  4. Memoria RAM
  5. Tarjeta de expansión
  6. Fuente de alimentación
  7. Unidad de disco óptico
  8. Disco duro, Unidad de estado sólido
  9. Teclado
  10. Ratón/Mouse

## Slide 6: Definición de Conceptos básicos de hardware
Una “Placa madre” de computador

## Slide 7: Definición de Conceptos básicos de hardware
Un procesador (CPU)

## Slide 8: Definición de Conceptos básicos de hardware
Naturaleza del computador: Las computadoras son aparatos electrónicos capaces de interpretar y ejecutar instrucciones programadas y almacenadas en su memoria. Estas operaciones o instrucciones son, básicamente, operaciones aritmético-lógicas (transformación de datos) y de entrada/salida (flujo de comunicación con el exterior). Por ello, los componentes básicos, son:
  Procesamiento: Unidad Central de Proceso o CPU
  Almacenamiento: Memorias de diferente tipo y función.
  Entrada: Periféricos solo de entrada (E)
  Salida: Periféricos de salida (S)
  Entrada/Salida: Periféricos mixtos (E/S)
Un computador recibe las entradas (datos), las procesa y almacena (procesamiento) y, finalmente, produce las salidas (resultados del procesamiento). Por ende, todo sistema informático tiene, al menos, componentes y dispositivos hardware dedicados a alguna de las funciones antedichas.
Lo anterior es, también, la arquitectura de cualquier sistema informático.

## Slide 9: Definición de Conceptos básicos de hardware
Veamos, en mas detalle, los componentes de hardware de un computador.

## Slide 10: Definición de Conceptos básicos de hardware
CPU(Central Processing Unit: Unidad Central de Procesamiento).
  Es el componente fundamental del computador. Encargado de interpretar (ejecutar) instrucciones para procesar datos.
  Tiene un conjunto definido (finito) de instrucciones posibles que puede ejecutar.
  En los computadores modernos, la función de la CPU la realiza uno o más microprocesadores. Un microprocesador es una CPU manufacturada como un único circuito integrado.
  Un servidor de red o una máquina de cálculo de alto rendimiento (supercomputación), puede tener varios, incluso miles de microprocesadores trabajando simultáneamente o en paralelo (multiprocesamiento); en ese caso, todo ese conjunto, conforma la CPU de la máquina (paralela).

## Slide 11: Definición de Conceptos básicos de hardware
Que tiene internamente una CPU?
Bloques o unidades funcionales. Operación:
Lectura y recuperación (carga, “fetch”) de una instrucción en memoria principal, indicada por el “registro contador de programa” (PC).
Decodificación de la instrucción para identificar el tipo y sus operandos.
Carga de los operandos en los registros
Ejecución de la operación en la ALU.

## Slide 12: Definición de Conceptos básicos de hardware
Mas en detalle (Micro arquitectura Intel Core 2).

## Slide 13: Definición de Conceptos básicos de hardware
Microprocesador de 64 bits doble núcleo; el AMD Athlon 64 X2 3600 instalado en una placa madre.

## Slide 14: Definición de Conceptos básicos de hardware
Tipos de registros de una CPU:
  Registros de datos. Son usados para guardar números enteros. En algunas computadoras antiguas, existía un único registro donde se guardaba toda la información, llamado acumulador.
  Registros de memoria. Son usados para guardar exclusivamente direcciones de memoria. Eran muy usados en la arquitectura Harvard, ya que muchas veces las direcciones tenían un tamaño de palabra distinto que los datos.
  Registros de propósito general (GPR: General Purpose Registers) pueden guardar tanto datos como direcciones. Son fundamentales en la arquitectura de von Neumann. La mayor parte de las computadoras modernas usa GPR.
  Registros de punto flotante. Son usados para guardar datos en formato de punto flotante.
  Registros constantes. Tienen valores creados por hardware de sólo lectura. Por ejemplo, en MIPS el registro cero siempre vale 0.
  Registros de propósito específico. Guardan información específica del estado del sistema, como el puntero de pila o el registro de estado.
La cantidad y características de los registros, varían según los modelos de CPU de los muchos fabricantes.

## Slide 15: Definición de Conceptos básicos de hardware
Registros especiales de CPU:
  Contador de programa (Program Counter o PC). Dependiendo de la CPU, contiene o la dirección de la instrucción que es ejecutada, o la dirección de la próxima instrucción a ser ejecutada.
  Acumulador. Almacena temporalmente los resultados aritméticos y lógicos intermedios que serán tratados por el circuito operacional de la unidad aritmético-lógica (ALU).
  Registro de instrucción. Almacena la instrucción que se está ejecutando. En los procesadores simples, cada instrucción a ser ejecutada es cargada en el registro de la instrucción que la contiene mientras se decodifica, prepara y ejecuta; un proceso de varios pasos. Los procesadores más complejos usan una tubería (“pipeline”)de registros de instrucción donde cada etapa de la tubería hace parte del trabajo, decodificación, preparación, o ejecución, y después pasa el resultado a la siguiente etapa para realizar el siguiente paso hasta que la instrucción es procesada totalmente.

## Slide 16: Definición de Conceptos básicos de hardware
  Registro de pila. Mantiene la pista de la posición actual de la pila de llamadas. En una máquina de arquitectura basada en acumulador, éste puede ser un registro dedicado como el puntero de pila (SP: stack pointer) de una máquina Intel x86. En una máquina de registro general, puede ser un registro reservado por convención, como el de las máquinas PDP-11 o RISC.
  Registro índice. Usado para direccionar los datos de proceso hacia o desde la memoria RAM.
  Registro MDR (Memory Data Register). Es un registro específico de alta velocidad y poca capacidad, integrado en el microprocesador. Está conectado al bus de datos y a través de él, el CPU lee o escribe un dato a dicho bus que, a continuación, llegará a la memoria o a un puerto de entrada/salida.
  Registro MAR (Memory Address Register). Es un registro específico de alta velocidad, integrado en el microprocesador y que contiene la dirección del dato que se quiere leer o escribir. El registro está conectado con el bus de direcciones, y su contenido se refleja en este bus.

## Slide 17: Definición de Conceptos básicos de hardware
Paralelismo en CPU (microparalelismo). Hay dos formas:
  “Pipelining” (entubado) de instrucciones (ILP: Instruction Level Parallelism).
  Ejecución simultánea de hilos o “hebras” (“threads”); es decir múltiples programas individuales.
ILP: Ejecución de instrucciones y ciclos de reloj.
  Una CPU subescalar opera sobre y ejecuta una sola instrucción con una o dos piezas de datos a la vez, en mas de un ciclo de reloj (varios ciclos por instrucción).
  Una CPU escalar ejecuta una instrucción por ciclo de reloj.
  Una CPU es superescalar si puede ejecutar mas de una instrucción por ciclo de reloj (varias instrucciones por ciclo).

## Slide 18: Definición de Conceptos básicos de hardware
Idea del “Pipelining”.
  Comenzar a ejecutar los primeros pasos de leer y decodificar la instrucción siguiente, antes de que la instrucción actual haya terminado de ejecutarse. La idea es no tener componentes ociosos esperando.
  Se puede tener múltiples unidades idénticas de ejecución interna.
  Problema (en general del paralelismo): la dependencia de datos. Casos en que, necesariamente, hay que esperar a que una instrucción termine antes de ejecutar la siguiente.

## Slide 19: Definición de Conceptos básicos de hardware
Tubería superescalar simple. Supongamos 10 instrucciones secuenciales idénticas a ejecutarse. Al leer y despachar dos instrucciones a la vez, un máximo de dos instrucciones por ciclo pueden ser completadas.

## Slide 20: Definición de Conceptos básicos de hardware
Técnicas asociadas para evitar peligros y mejorar desempeño :
  Predicción de bifurcación. Procura predecir qué rama (o trayectoria) tomará una instrucción condicional (if, while). La CPU puede minimizar el número de tiempos que toda la tubería debe esperar hasta que sea completada la instrucción condicional.
  Ejecución especulativa. Proporciona aumentos modestos del desempeño al ejecutar porciones de código que posiblemente sean necesarias después de que una operación condicional termine.
  Ejecución fuera de orden. Cambia, en algún grado, el orden en el cual son ejecutadas las instrucciones para reducir retardos debido a las dependencias de los datos.

## Slide 21: Definición de Conceptos básicos de hardware
Paralelismo con ejecución simultánea de hilos (TLP: thread level parallelism):
  CPU’s con habilidad para correr múltiples hilos (programas) al mismo tiempo.
  Seymour Cray fue pionero, durante el final de los años 1970 y los años 1980, en TLP como su método primario de facilitar enormes capacidades de computación (para su tiempo), aunque el TLP como mejoras para facilitar múltiples hilos de ejecución, estuvo en uso tan temprano como desde los años 1950.
  Dos métodos principales para lograr el TLP son:
    multiprocesamiento a nivel de chip (CMP: chip-level multiprocessing). Múltiples "núcleos" de procesador son incluidos en el mismo paquete, a veces en el mismo circuito integrado.
    multihilado simultáneo (SMT: simultaneous multithreading). Procura duplicar tan pocas porciones de CPU como sea posible (solamente piezas necesarias para lectura, decodificación y despacho de instrucciones, así como registros de propósito general).

## Slide 22: Definición de Conceptos básicos de hardware
  En un alto nivel, es común construir computadores con múltiples CPU totalmente independientes en arreglos como multiprocesamiento simétrico (SMP: symmetric multiprocessing) y acceso de memoria no uniforme (NUMA: Non-Uniform Memory Access).
  Todas estas técnicas logran la misma meta: incrementar el número de hilos que el CPU(s) puede correr en paralelo y constituyen arquitecturas avanzadas, alejadas del modelo básico de Von Neumann.

## Slide 23: Definición de Conceptos básicos de hardware
  Las CPU de único microprocesador no sólo están presentes en las computadoras personales (PC), sino también en otros tipos de dispositivos que incorporan una cierta capacidad de proceso o "inteligencia electrónica“ como: controladores de procesos industriales, televisores, automóviles, calculadores, aviones, teléfonos móviles, electrodomésticos, juguetes y muchos más.
  Actualmente los diseñadores y fabricantes más populares de microprocesadores de PC son Intel y AMD; y para el mercado de dispositivos móviles y de bajo consumo, los principales son Samsung, Qualcomm y Texas Instruments.

## Slide 24: Definición de Conceptos básicos de hardware
Procesadores vectoriales:
  Procesan múltiples piezas de datos con una instrucción; en contraste con los procesadores escalares, los que tratan una pieza de dato por cada instrucción.
  Esquemas de relación de datos con instrucciones:
    SISD (Single Instruction, Single Data|). Las CPU escalares.
    SIMD (Single Instruction, Multiple Data). Las CPU vectoriales.
  La gran utilidad de las CPUs vectoriales radica en la optimización de tareas que tienden a requerir la misma operación (por ejemplo, una suma, o un producto escalar, a ser realizado en un gran conjunto de datos).
  Ejemplos clásicos donde se requiere procesamiento vectorial: aplicaciones multimedia (imágenes, vídeo, y sonido), tareas científicas y de ingeniería.
  Ventaja: una CPU vectorial puede realizar una simple operación en un comparativamente grande conjunto de datos con una sola instrucción. Por supuesto, esto es solamente posible cuando la aplicación tiende a requerir muchos pasos que apliquen una operación a un conjunto grande de datos.

## Slide 25: Definición de Conceptos básicos de hardware
Implementación de una CPU: microprocesador. Es decir, es una CPU completa y algo mas. Esta constituido por:
  Registros.
  unidad de control.
  unidad aritmético lógica (ALU).
  unidad de cálculo en coma flotante (conocida antiguamente como «co-procesador matemático»).
  Memoria cache.
Físicamente se conecta (“enchufa” a la placa madre) mediante un zócalo (“socket”).
Puede tener varios núcleos físicos o lógicos:
  Un núcleo físico es una CPU interna cuasi-independiente que realiza todas las actividades de una CPU solitaria.
  Un núcleo lógico es la simulación de un núcleo físico a fin de repartir de manera más eficiente el procesamiento

## Slide 26: Definición de Conceptos básicos de hardware
  El microprocesador se monta en la llamada placa base (o “placa madre”; MotherBoard), sobre un zócalo denominado zócalo de CPU, el que permite las conexiones eléctricas entre los circuitos de la placa y el procesador.
  Sobre el procesador ajustado a la placa base se fija un disipador térmico de un material con elevada conductividad térmica, que por lo general es de aluminio, y en algunos casos de cobre. Este disipador es indispensable en los microprocesadores que consumen bastante energía, la cual, en gran parte, es emitida en forma de calor: en algunos casos pueden consumir tanta energía como una lámpara incandescente (de 40 a 130 Watts).

## Slide 27: Definición de Conceptos básicos de hardware
  Adicionalmente, sobre el disipador se acopla uno o dos ventiladores (raramente más), destinados a forzar la circulación de aire para extraer más rápidamente el calor acumulado por el disipador y originado en el microprocesador.
  Complementariamente, para evitar daños por efectos térmicos, también se suelen instalar sensores de temperatura del microprocesador y sensores de revoluciones del ventilador, así como sistemas automáticos que controlan la cantidad de revoluciones por unidad de tiempo de estos últimos.

## Slide 28: Definición de Conceptos básicos de hardware
La placa base (MB) es un gran circuito impreso sobre el que se suelda el chipset (conjunto de chips), las ranuras de expansión (slots), los zócalos, conectores, diversos integrados, etc.
La MB es el soporte fundamental que aloja y comunica a todos los demás componentes: Procesador, módulos de memoria RAM, tarjetas gráficas, tarjetas de expansión, periféricos de entrada y salida. Para comunicar esos componentes, la placa base posee una serie de buses mediante los cuales se trasmiten los datos dentro y hacia afuera del sistema
La tendencia a la integración ha hecho que la MB sea un elemento que incluye a la mayoría de las funciones básicas (vídeo, audio, red, puertos de varios tipos), funciones que antes se realizaban con tarjetas de expansión.

## Slide 29: Definición de Conceptos básicos de hardware
  Sin embargo, igual la MB contiene ranuras o puertos para instalar tarjetas de expansión adicionales específicas, tales como: capturadoras de vídeo, tarjetas de adquisición de datos, etc.
  La tendencia en los últimos años es hacia eliminar elementos separados en la MB e integrarlos al microprocesador. Los sistemas denominados “System on a Chip” consisten en un único circuito integrado que integra varios módulos electrónicos en su interior, tales como: un procesador, un controlador de memoria, una GPU, Wi-Fi, Bluetooth, etc. La mejora más notable en esto está en la reducción de tamaño frente a igual funcionalidad con módulos electrónicos separados.

## Slide 30: Definición de Conceptos básicos de hardware
Memoria RAM (Random Access Memory o "memoria de acceso aleatorio“).
  La característica de “acceso aleatorio” es la de presentar iguales tiempos de acceso a cualquiera de sus posiciones o “celdas” (ya sea para lectura o para escritura), en contraposición al acceso secuencial, en que el tiempo de acceso es mayor mientras mas alejado se está del comienzo.
  Es utilizada para el almacenamiento transitorio y de trabajo (no masivo) de datos y programas que la CPU lee, procesa y ejecuta.
  Es conocida también como Memoria “principal” o "Central” o “de Trabajo"; a diferencia de las llamadas memorias auxiliares, secundarias o de almacenamiento masivo (como discos duros, unidades de estado sólido, cintas magnéticas u otras memorias).
  Son comúnmente, volátiles; es decir, pierden rápidamente su contenido al interrumpir su alimentación eléctrica.

## Slide 31: Definición de Conceptos básicos de hardware
  Las más comunes y utilizadas como memoria central son las "dinámicas" (DRAM): tienden a perder sus datos almacenados en breve tiempo (por descarga, aún estando con alimentación eléctrica), por ello necesitan un circuito electrónico específico que se encarga de proveerle el llamado "refresco" (de energía) para mantener su información.
  Hay diversos tipos de memoria RAM según va evolucionando la tecnología: SRAM, DRAM, NVRAM, VRAM.
  Se provee de fábrica e instala en “módulos” de circuitos integrados de memoria DRAM que, conjuntamente, conforman toda la memoria principal.

## Slide 32: Definición de Conceptos básicos de hardware
Módulos de memoria RAM

## Slide 33: Definición de Conceptos básicos de hardware
Módulos de Memoria RAM

## Slide 34: Definición de Conceptos básicos de hardware
Memoria SDRAM (Synchronous Dynamic RAM):
  Está sincronizada con el bus de sistema del computador.
  Es la más común en los computadores modernos (computador personal, servidor). Son tarjetas de circuito impreso que tienen soldados circuitos integrados de memoria por una o ambas caras, además de otros elementos, tales como resistores y condensadores. Esta tarjeta posee contactos metálicos (con un recubrimiento de oro) que permite hacer la conexión eléctrica con el bus de memoria del controlador de memoria en la placa base.
  Las celdas de memoria son muy sencillas (un transistor y un condensador), permitiendo la fabricación de memorias con gran capacidad (algunos cientos de Megabytes) a un costo relativamente bajo. Las posiciones de memoria o celdas, están organizadas en matrices y almacenan cada una un bit. Para acceder a ellas se han ideado varios métodos y protocolos cada uno mejorado con el objetivo de acceder a las celdas requeridas de la manera más eficiente posible.

## Slide 35: Definición de Conceptos básicos de hardware
Tecnologías recientes para integrados de memoria DRAM usados en los módulos RAM:
  SDR SDRAM: Memoria con un ciclo sencillo de acceso por ciclo de reloj. Actualmente en desuso; fue popular en los equipos basados en el Pentium III y los primeros Pentium 4.
  DDR SDRAM: Memoria con un ciclo doble y acceso anticipado a dos posiciones de memoria consecutivas. Fue popular en equipos basados en los procesadores Pentium 4 y Athlon 64.
  DDR2 SDRAM: Memoria con un ciclo doble y acceso anticipado a cuatro posiciones de memoria consecutivas.
  DDR3 SDRAM: Memoria con un ciclo doble y acceso anticipado a ocho posiciones de memoria consecutivas. Es el tipo de memoria más actual, está reemplazando rápidamente a su predecesora, la DDR2.

## Slide 36: Definición de Conceptos básicos de hardware
Los estándares (JEDEC, acerca de características físicas y eléctricas) usados actualmente son:
  DIMM de 168 pines (usadas con SDR y otras tecnologías antiguas), 184 pines (usadas con DDR y el obsoleto SIMM) y 240 (para las tecnologías de memoria DDR2 y DDR3).
  SO-DIMM. Para computadores portátiles como una miniaturización de la versión DIMM en cada tecnología. Existen de 144 pines (usadas con SDR), 200 pines (usadas con DDR y DDR2) y 240 pines (para DDR3).

## Slide 37: Definición de Conceptos básicos de hardware
Los otros tipos de RAM:
  SRAM (Static RAM). Es un tipo de memoria más rápida que la DRAM (Dynamic RAM) pues no necesita el refresco de sus datos (y no requiere circuito de refresco), ocupa más espacio y utiliza más energía que la DRAM. Este tipo de memoria, debido a su alta velocidad, es usada como memoria caché.
  NVRAM (Non-Volatile RAM). Memoria RAM no volátil (mantiene la información en ausencia de alimentación eléctrica). Hoy en día, la mayoría de memorias NVRAM son memorias flash, muy usadas para teléfonos móviles y reproductores portátiles de MP3.
  VRAM (Video RAM). Es un tipo de memoria RAM que se utiliza en las tarjetas gráficas del computador. Es accesible, de forma simultánea, por dos dispositivos y por ello, es posible que la CPU grabe información en ella, al tiempo que se leen los datos que serán visualizados en el monitor de computadora.

## Slide 38: Definición de Conceptos básicos de hardware
Almacenamiento secundario:
  Masivo y permanente (no volátil), mas lentas que una memoria primaria.
  Tipos (tecnologías):
    Magnético (discos, cintas)
    Óptico (discos)
    Estado sólido (flash, Pendrive)
  Unidades y medios
    Unidades: leen y escriben
    Medio: lugar donde reside o se almacena la información.

## Slide 39: Definición de Conceptos básicos de hardware
Almacenamiento magnético Disco Duro (HD)
  Un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales.
  Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato, y en cada una de sus caras, se sitúa un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos.

## Slide 40: Definición de Conceptos básicos de hardware
Disco duro (interno) SATA3 500GB 7200 rpm

## Slide 41: Definición de Conceptos básicos de hardware
Elemento clave: controlador de disco y conexión al computador.
  Conexión por cable a la placa madre: interfaz.
    Interfaz IDE (Integrated Device Electronics) / PATA (Paralell Advanced Technology Attachment). Están siendo abandonadas en los PC
    Interfaz SATA (Serial ATA). Es lo que se usa en los PC.
    Interfaz SAS (Serial Attached SCSI). El conector es el mismo que en la interfaz SATA y permite utilizar estos discos duros, para aplicaciones con menos necesidad de velocidad, ahorrando costos. Por lo tanto, los discos SATA pueden ser utilizados por controladoras SAS pero no a la inversa, una controladora SATA no reconoce discos SAS.
    Interfaz SCSI (Small Computers System Interface ). Es usado en servidores. y estaciones de alto rendimiento. Se combina con controladores RAID (Redundant Array o Inexpensive Disks). Hay diversas variantes y modelos.
    Interfaz FC (Fibre Channel) ). Usado exclusivamente en servidores.
    Interfaz USB (Universal serial bus).
  NAS (Network Attached Storage) mediante redes de cable / inalámbricas.

## Slide 42: Definición de Conceptos básicos de hardware
Almacenamiento óptico.
  Dispositivos capaces de guardar datos por medio de un rayo láser en su superficie plástica. Almacena datos por medio de ranuras microscópicas (ó ranuras quemadas). La información queda grabada en la superficie de manera física, por lo que, solo el calor (puede producir deformaciones en la superficie del disco) y las ralladuras pueden producir la pérdida de los datos. Es inmune a los campos magnéticos y la humedad.
  Generaciones:
    Primera. Para almacenar música y software: Compact Disc(CD), Laserdisc y disco magneto-óptico.
    Segunda. Para almacenamiento masivo de datos y video digital de alta calidad. Representantes: minidisc, DVD y otros.
    Tercera. Para almacenar y distribuir video de alta definición. Usa láser de menor longitud de onda (en el espectro visible azul y violeta). Representante: el Blu-Ray y otros en desarrollo.

## Slide 43: Definición de Conceptos básicos de hardware
Resumen representantes:
  CD-ROM Discos de solo lectura.
  CD-R Discos de escritura y múltiples lecturas.
  CD-RW Discos de múltiples escrituras y lecturas.
  DVD+/-R Discos de capacidad de 4.5GB, hasta 9.4GB, de escritura y múltiples lecturas.
  DVD+/-RW Discos de capacidad de 4.5GB, hasta 9.4GB, de múltiples escritura y múltiples lecturas.
  Blu Ray Tecnología de disco de alta densidad, desarrollada por Sony. Ganó la contienda, por ser el nuevo estándar contra su competidor el HD-DVD (DVD de Alta Definición). Su superioridad se debe a que hace uso de un laser con una longitud de onda "Azul", en vez de "Roja", tecnología que ha demostrado ser mucho más rápida y eficiente que la implementada por el DVD de alta definición.

## Slide 44: Definición de Conceptos básicos de hardware
El estándar ISO 9660:
  Es una norma publicada inicialmente en 1986 por la ISO. Especifica el formato para el almacenaje de archivos en los soportes de tipo disco compacto (sistema de archivos para CD-ROM) de modo que sean legibles por diferentes sistemas operativos, de diferentes proveedores y en diferentes plataformas (MS-DOS, Microsoft Windows, Mac OS y UNIX).
  Los DVD pueden utilizar también la norma ISO 9660.